| DATE : Kilométrage : |  |
| --- | --- |
|  | CDI AVANT (fils bleus) |
|  | 1 : blanc/noir - alimentation + 2 : vert –masse 3 : bleu/noir – bobine AV gauche 4 : bleu/noir – bobine AV droite 5 : bleu – capteur allumage avant 6 : blanc capteur allumage avant |
|  | CDI ARRIERE (fils jaunes) |
|  | 1 : blanc/noir - alimentation + 2 : vert –masse 3 : jaune/noir – bobine AR gauche 4 : jaune/noir – bobine AR droite 5 : jaune – capteur allumage arrière 6 : blanc capteur allumage arrière |

|  | Primaire Bobines AV | Primaire Bobines AR | Valeurs standards |
| --- | --- | --- | --- |
|  | droite | gauche | droite | gauche |  |
| Points de mesure | 4/2 = | 3/2 = | 4/2 = | 3/2 = | 0,1 – 0,2 ohm |

|  | Secondaire Bobines AV | secondaire Bobines AR | Valeurs standards |
| --- | --- | --- | --- |
|  | droite | gauche | droite | gauche |  |
| Points de mesure | antiparasite/2 = | antiparasite/2 = | antiparasite/2 = | Antiparasite/2 = | 7,4 – 10,8 Kohm |

|  | Capteur allumage CDI AV | Capteur allumage CDI AR | Valeurs standards |
| --- | --- | --- | --- |
| Points de mesure | 5/2 = | 5/2 = | 360 – 540 ohm |